## Slide 1: Systemgrenzen der Forschungsarbeit
Annahme | Namibia-Basiswert
Netzemissionsfaktor | 220 kg CO₂e/MWh (Standortbezogen) Was wenn dynamisch ist?
Strompreis | 128 EUR/MWh (Standortbezogen), dynamisch?
realer WACC | 11 %(Standortbezogen)
H₂-Nachfrage | 10.000 kg/Tag (ebenfalls als sensitivität)
Elektrolyseurstrombedarf | 52,5 kWh/kg H₂
Kompressorstrombedarf | 1,7875 kWh/kg H₂
H₂-Heizwert | 120 MJ/kg H₂
Modellzeitraum | 8.760 Stunden
Zeitstandard | UTC
Weitere RED -3 kriterien

## Slide 2
Kriterium | Grenzwert im Modell | Wann bestanden?
zeitliche Korrelation S1 | monatlich | EE-Erzeugung ≥ Elektrolyseur- und Kompressorstrom in jedem Monat
zeitliche Korrelation S2 | stündlich | EE-Erzeugung ≥ Elektrolyseur- und Kompressorstrom in jeder Stunde
numerische Toleranz | 0,000001 MWh | eine kleinere Abweichung wird als Rundungsfehler akzeptiert
Mindest-THG-Einsparung | 70 % | berechnete Einsparung ≥ 70 %
fossiler Vergleichswert | 94 g CO₂e/MJ | gesetzlicher Referenzwert
maximale H₂-Intensität | 28,2 g CO₂e/MJ | Wert darf nicht überschritten werden
umgerechneter H₂-Grenzwert | 3,384 kg CO₂e/kg H₂ | Wert darf nicht überschritten werden
verwendeter H₂-Heizwert | 120 MJ/kg H₂ | Systemannahme für die Umrechnung
RFNBO-Strombedarf= Elektrolyseurstrom+ Kompressorstrom
EE-Strom= PV-Erzeugung+ Winderzeugung
PV + Wind ≥ Elektrolyseur + Kompressor in jedem Kalendermonat
regulatorische H₂-Intensität ≤ 3,384 kg CO₂e/kg H₂
PV(t) + Wind(t) ≥ Elektrolyseur(t) + Kompressor(t) in jeder einzelnen Stunde
regulatorische H₂-Intensität ≤ 3,384 kg CO₂e/kg H₂
S1 Szenario
S2 Szenario

## Slide 3: Untersuchte Sensitivitäten
Parameter | niedriger Wert | Basiswert | hoher Wert
Strompreis | 64 EUR/MWh | 128 EUR/MWh | 192 EUR/MWh
Elektrolyseur-CAPEX | 972,75 EUR/kW | 1.297 EUR/kW | 1.621,25 EUR/kW
Elektrolyseur-Strombedarf | 47,25 kWh/kg H₂ | 52,5 kWh/kg H₂ | 57,75 kWh/kg H₂
realer WACC | 7 % | 11 % | 15 %
PV-CAPEX | 690,75 EUR/kW | 921 EUR/kW | 1.151,25 EUR/kW
H₂-Speicher-CAPEX | 550,125 EUR/kg H₂ | 733,50 EUR/kg H₂ | 916,875 EUR/kg H₂
Windfall | Wind-CAPEX
25 % des Basiswerts | 444,875 EUR/kW
50 % des Basiswerts | 889,75 EUR/kW
Basiswert | 1.779,50 EUR/kW
150 % des Basiswerts | 2.669,25 EUR/kW

## Slide 4: Capex- Werte
Komponente | Literaturbandbreite bei Brandt | Rechnung | Basiswert unseres Modells
Photovoltaik | 600–1.242 EUR₍₂₀₂₃₎/kW | Mittelwert | 921 EUR/kW
Onshore-Wind | 1.212–2.347 EUR₍₂₀₂₃₎/kW | Mittelwert | 1.779,50 EUR/kW
PEM-Elektrolyseur | 804–1.790 EUR₍₂₀₂₃₎/kW | Mittelwert | 1.297 EUR/kW
Kompressor | 741–8.414 EUR₍₂₀₂₃₎/kW | Mittelwert | 4.577,50 EUR/kW
H₂-Druckspeicher | 454–1.013 EUR₍₂₀₂₃₎/kg H₂ | Mittelwert | 733,50 EUR/kg H₂
Im Laufe der Zeit kann ich andere Werte aus Literatur rausnehmen. Sie dienen als Startpunkt

## Slide 5
Im aktuellen Modell wird der physische Verbleib dieses Überschusses nicht ausdrücklich berechnet. Das ist eine wichtige Vereinfachung, die ich im Beispiel deutlicher hätte nennen müssen.
Für die 1.513 MWh Überschuss im Januar gilt:
Sie werden als erzeugter erneuerbarer Strom bilanziert.
Die H₂-Anlage verbraucht sie nicht direkt.
Sie zählen zur monatlichen erneuerbaren Deckung.
Das Modell berechnet dafür keinen konkreten Abnehmer, keine Einspeisegrenze und keinen Verkaufserlös. Eine Stromspeicherung findet ebenfalls nicht statt.
In einer realen Anlage müsste dieser Strom beispielsweise ins Netz eingespeist oder von einem anderen Verbraucher genutzt werden. Wenn stattdessen die Erzeugung abgeregelt wird, entsteht diese Strommenge nicht und darf auch nicht zur Deckung zählen. Unser Modell führt Abregelung deshalb separat.
Die genaue Antwort lautet also: Der Überschuss wird derzeit rechnerisch zugeordnet; wohin er tatsächlich fließt, bleibt außerhalb des Modells. Daraus allein lässt sich keine rechtlich zulässige Nutzung nachweisen.